ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 592945. факс +7(8512)592838.

e-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

Линия производства сапропеле-витаминной кормовой добавки (СВКД)

Предназначена для получения в полуавтоматическом режиме эктрудированных сапропеле-витаминных кормовых добавок (СВКД) для КРС и свиноводства. Измельчитель сухой витаминной органической массы (клевер, люпин, свекольная ботва, др.) Горизонтальный одновальный смеситель Горизонтальный одновальный смеситель Пресс-экструдер Охладитель экструдата Агрегат дробильный комбикормовый Бункер готовой продукции Транспортер шнековый U-образный Шнековый транспортер Транспортер шнековый U-образный Шнековый транспортер Шкаф управления Технология производства сапропеле-витаминной кормовой добавки Исходные органические витаминные сухие компоненты, свойства и количество в общей массе которых определяются заранее, доставляются к началу линии и разгружаются в приемный бункер измельчителя 1,, а сапропель естественной влажности в разработанной ранее пропорции загружается в бункер шнекового транспортера 9, Полученный методом механического смешения состав в соответствии с рецептурой шнековым транспортером 10 подаются в смеситель 2 с тензодатчиками, для порционного дозирования и предварительного смешивания. Полученная смесь подается шнековым транспортером 10 в смеситель горизонтальный промежуточный 3, предназначенный для накопления и перемешивания сырья до однородной массы. Откуда шнековым транспортером смесь доставляется в шнековый дозатор, установленный на экструдере 4. Полученный экструдат из экструдера 4 попадает в охладитель 5, и после охлаждения шнековым транспортером 11 подается в дробилку молотковую 6. Из дробилки 6 шнековый транспортер 11 перемещает сапропеле-витаминную добавку в бункер готовой продукции 7. Выдача готовой продукции на фасовку или потребителю из бункера 7 осуществляется шнековым транспортером 11. Как один из вариантов комплектации линии – возможность производства гранулированной продукции без дробления в молотковой дробилке. Система управления состоит из тензодатчиков-измерителей веса, шкафа управления 12 и силовых шкафов, используемых для управления механизмами, не участвующими в процессе дозирования. Технические характеристики Производительность, т/ч 0.5 Установленная мощность, кВт 112,5 Обслуживающий персонал, чел 2 - 3

Этапы подготовки производства:

- поисково-оценочные работы на месторождении сапропеля. Лабораторные анализы, в том числе и органической компонентной массы. Заключение по качеству и количеству, пригодности в качестве сырья для производства СВКД. Разработка технологических параметров и наработка образцов готовой продукции. Сроки выполнения – 1 мес. Стоимость этапа – 126 тыс. руб.

- проект производства и Спецификация оборудования. Сроки выполнения – 1.5 мес. Стоимость – 220 тыс. руб.

- поставка, монтаж, наладка оборудования. Обучение работе обслуживающего персонала. Сроки выполнения – 2 мес. Стоимость – по спецификации оборудования + 10-15% (монтаж, наладка).

При заказе базового комплекса работы выполняются в срок до 4 мес. Стоимость комплекта на 2013 г. (исследования, проект, оборудование, монтаж, наладка): 3852000 руб.

Tel: +7 (908) 613-22-20

+7 (8512) 73-22-20

e- mail: danil@astranet.ru