ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 592945. факс +7(8512)592838.

E-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru и www.sapropex.ru

Проекты и оборудование производства продукции из сапропеля и продуктивных донных илов водоемов

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ МЕДИЦИНСКИХ АППЛИКАЦИЙ ИЗ САПРОПЕЛЕВОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ

Режим работы - автомат, доза – 4 г, производительность - не менее 16 уп./мин.

### Назначение

Базовая модель фасовочного аппарата предназначена для фасовки сухих медицинских аппликаций – двухслойных пакетов с четырьмя полостями, наполненными порошкообразным веществом – лечебным сапропелем.

В качестве расходных материалов используются рулонная ламинированная бумага, рулонная фильтровальная бумага и сухой лечебный сапропель – 4 г/доза.

Для изготовления аппликаций применяется фильтровальная бумага (одна сторона пакета) и ламинированная бумага (вторая сторона).

Оборудование также можно использовать для фасовки других продуктов, например, чая, когда используется фильтровальная бумага с обеих сторон.

Получаемые изделия представляют собой ленту стандартных пакетов, разделенных перфорацией для легкого отрыва.

### Комплектация и принцип работы базовой модели фасовочного автомата

Дозирование осуществляется при помощи двухручьевого объемного дозатора. Режим работы автоматический.

Компактность и удобство наладки позволяют эксплуатировать установку как в напольном, так и в настольном варианте.

Обслуживание осуществляет один оператор.

Автоматическая фасовочная установка является базовой в ряду изготавливаемых нами для изготовления четырехшовных пакетов и фасовки в них порошкообразных веществ дозами до 100 г. Под заказ изготовим автомат для мелкой расфасовки (до 100 г) и упаковки любого порошкообразного или сыпучего продукта.

Технические характеристики

Материал упаковки – ламинированная бумага, фильтр-бумага (согласуется с заказчиком)

Производительность установки,  шт./мин – не менее 16

Доза порошка, г – 4

Режим работы – автоматический

Исполнение – напольное

Ширина используемого материала, мм – 100

Внутренний диаметр шпули, мм, – 76

Наружный диаметр, мм – 400

Дозатор – объемного типа, двухручьевой

Объем бункера, л – 50

Протяжка – электромеханическая

Установленная мощность электрооборудования, кВт –0,5

С – 160(Температура нагрева, макс.

Регулировка температуры – автоматическая

Электропитание – 1ф, 110 В, 60 Гц

Прием готовых изделий – контейнер

Габаритные размеры, мм, не более – 522Х868Х1090

Масса, кг, не более – 40

Обслуживающий персонал, чел – 1

Посмотреть работу оборудования можно на http://youtu.be/DZ6zCePzZ4w

Центр по сапропелю вместе с оборудованием фасовки осуществляет поисковую оценку сырья на месторождении, поставляет рабочий проект его подготовки  для производства аппликаций.  Работы выполняются на протяжении 2 мес. Стоимость работ: от 256 тыс. руб.

Заказы принимаются Центром по сапропелю

Тел. +7 8512 732220

e-mail: danil@astranet.ru