ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru

www.saprex.ru

# Мобильная грунтосмесительная установка М-2200 на трехосном шасси

Мобильная грунтосмесительная установка ГСУ М-2200 (Дания) предназначена для перемешивания грунта, частично обезвоженного шлама, торфа, обезвоженных кековых осадков коммунальных сточных вод КОС с известью, цементом и другими сухими или жидкими реагентами.

МГСУ F-2200 смонтированна на стальной раме, на которой установлены смеситель, два бункера для инертных заполнителей (каждый со своим транспортером) , бак для воды и пульт управления PLC SIEMENS.

Краткие технические характеристики и условия эксплуатации:

| Производительность, м3/час | 10-70 |
| --- | --- |
| Объём по загрузке, л | 2200 |
| Объём по выходу готовой смеси, л | 1500 |
| Бункеры для заполнителей, м3 | 2 шт ( опция - 4 шт) |
| Вес нетто смесителя, кг | 10500 |
| Габаритные размеры, мм (L х W x H) | 9000 x 2580 x 2650 |
| Подключение электричества | 3 х 380В / 125А |
| Подключение воды: | 3 бар / ¾" |
| Общее энергопотребление: | до 70 кВт |

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

www.sapropex.ru