ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail; danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

СУШИЛКа БАРАБАННая СБК

Предназначена для сушки торфа, сапропеля, опилок, стружки, щепы, лузги подсолнечника, шелухи, измельченной соломы и прочих органических и неорганических сыпучих материалов. Теплогенератор сушилки работает на твердом топливе: брикеты и их отходы, дрова, горбыль, опилки, торф и т.п.

Технические характеристики

СБК-1,2-3,5 СБК-1,2-5 СБК-1,2-8 Производительность, кг/час 350 500 800 Влажность сырья на входе, % до 40 Влажность сырья на выходе, % 5 - 10 Вид топлива твердые древесные отходы Расход топлива 0,3-0,4 м3/смена 0,5-0,6 м3/смена 0,8-0,9 м3/смена Установленная мощность, кВт 4 4 6 Габаритные размеры, мм 7500х1800х3500 9000х1800х3500 11000х2000х3500 Масса, кг 2200 2800 3500

Сроки поставки оборудования – не более 3.5 мес.

Стоимость оборудования: в зависимости от производительности и компоновки, комплектации.