ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail; danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

УЧАСТОК ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОЗЕРНОГО САПРОПЕЛЯ В ГЕОТУБАХ МИАТУБ

Предложение относится к строительству гидротехнических сооружений, обезвоживанию, сушке, хранению и утилизации илового осадка, сапропеля, технологических пульп в производственных процессах.

Услуги, материалы и оборудование поставляются Центром по сапропелю и включают в себя проектное обоснование, спецификацию оборудования и материалов, их поставку и запуск в эксплуатацию на участке обезвоживания при добыче озерного сапропеля естественной влажности или сушки технологических илов и коммунального осадка.

Иловые отложения или сапропель добычным оборудованием извлекается из водоема и в виде пульпы подаются трубопроводом на обезвоживание в геотубы Миатуб.

Пульпа, состоящая из твердых частиц и воды, не всегда быстро может отдавать воду и достигать требуемой влажности. В этом случае производят интенсификацию водоотдачи и ускорение обезвоживания применением коагулянтов. Коагулянты рассчитываются или подбираются опытно-экспериментальным путем. Основными показателями такого подбора является время и качество водоотдачи, количество коагулянта на обезвоживание 1 м3 пульпы.

На практике для подачи коагулянта в пульпу и его равномерного смешения в ней используется дополнительное оборудование – станция смешения.

Для технологичности процесса подачи пульпы, ее закачки в геотубы под давлением, механического воздействия интенсификации обезвоживания важно подобрать прочностные и качественные свойства материала геотубы.

Важным является правильное обустройство участка обезвоживания осадка или сапропеля, придание требуемых уклонов площадки, комплектации оборудования и материалов.

Подготовка такого участка требует последовательности технологических операций и их проектное обоснование. После чего запускается добычное оборудование на водоеме, подается пульпа и коагулянт, происходит процесс обезвоживания.

Обьем Миатубы самый различный, от 5 м3 стоимостью 7 тыс. руб. до 890 м3 стоимостью 360 тыс. руб. Длина геотубы Миатуб – от 4 м до 60 м.

Технические характеристики геотубы Миатуб приведены в таблице ниже.

Чтобы исключить ошибки и не правильное применение геотуб в целях промышленного назначения Центр по сапропелю предлагает Проектное обоснование участков или узлов обезвоживания. По срокам оно может занимать от 2 до 8 недель. С выездом или без на территорию оборудования участка. Стоимость проектного обеспечения – от 65 тыс. руб.

Для ознакомления с технологическим режимом обезвоживания илов и сапропеля рекомендуем «Типовой проект обезвоживания донных илов в геотубах» выполненный на СD и пересылаемый заказчику как электронной почтой (формат Word или Pdf), так и Почтой России. Стоимость работы - 3000 руб. Сроки отправки – незамедлительно после оплаты.

Сделано в России

Геотубы поставляются Центром по сапропелю как по спецификации из Проектного обоснования, так и по отдельному заказу с указанием количества требуемых геотуб, их размера, комплектации участка. Оказываем услуги по монтажным работам на участке, вводу его в эксплуатацию.

ВИДЕО УЧАСТКА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ В ГЕОТУБАХ

https://www.youtube.com/watch?v=tDZoMI9W0Qk

https://www.youtube.com/watch?v=iiD9jSLhyNY